|  | EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JRC GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor technologische prognose |
| --- | --- |

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)

Referentiedocument over de

Beste Beschikbare Technieken voor de fabricage van

Organische fijnchemicaliën

December 2005

SAMENVATTING

Dit referentiedocument over de beste beschikbare technieken (BREF) met als titel "Beste beschikbare technieken voor de fabricage van organische fijnchemicaliën" (OFC) is het resultaat van een uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (de IPPC-richtlijn). In deze samenvatting worden de voornaamste bevindingen beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies inzake BBT (beste beschikbare technieken) en de daaraan gekoppelde verbruiks- en emissieniveaus. Deze tekst moet in samenhang met het voorwoord worden gelezen, waarin wordt uiteengezet wat de doelstellingen van dit document zijn, hoe het moet worden gebruikt en wat de juridische context is. De tekst kan worden gelezen en opgevat als een document op zich maar doet als samenvatting geen recht aan alle complexiteiten van het volledige BREF-document. Hij is derhalve niet bedoeld als vervanging van het volledige document als instrument bij de besluitvorming over BBT.

In dit document ligt de nadruk op de batchfabricage van organische chemicaliën in multifunctionele installaties en komt de fabricage van een breed scala van organische chemicaliën aan de orde, ook al worden deze niet allemaal expliciet genoemd in BIJLAGE 1 van de richtlijn. De lijst is niet volledig maar bevat onder andere kleurstoffen en pigmenten, producten voor gewasbescherming en biociden, farmaceutische producten (chemische en biologische procédés) organische explosieven, organische tussenproducten, gespecialiseerde oppervlakteactieve stoffen, smaakstoffen, geurstoffen, feromonen, weekmakers, vitamines, optische bleekmiddelen en vlamvertragers. Er is geen specifieke drempelwaarde vastgesteld om onderscheid te maken met bulkproductie. Dit betekent dat een OFC-productielocatie ook gespecialiseerde productielijnen kan hebben voor producten met een "groter" productievolume die in charges, semi-continu of continu worden geproduceerd.

I. De sector en de milieuaspecten

Fabrikanten van organische fijnchemicaliën produceren een scala van chemische stoffen die meestal een hoge toegevoegde waarde hebben en in kleine hoeveelheden worden geproduceerd, voornamelijk via batchprocédés in multifunctionele installaties. Ze worden verkocht aan bedrijven, meestal andere chemische bedrijven, die een enorm scala van eindgebruikermarkten bedienen, op grond van een specificatie van de zuiverheidsgraad of het vermogen om een bepaald effect te produceren. De omvang van OFC-fabrikanten varieert van heel klein (<10 personeelsleden) tot heel grote multinationals (> 20.000 personeelsleden); de meeste fabricagelocaties hebben 150 tot 250 personeelsleden.

De chemie van organische fijnchemicaliën (tussen- en eindproducten) is enorm gevarieerd. In de praktijk blijft het gebruikte aantal bewerkingen/processen echter betrekkelijk klein. Het gaat om laden/lossen van reagentia en oplosmiddelen, inertiseren, reacties, kristalliseren, fasescheidingen, filtreren, destilleren, wassen van het product. In veel gevallen is koeling, verwarming of het aanleggen van een vacuüm of druk nodig. De niet te voorkomen afvalstromen worden in terugwinning/reductiesystemen behandeld of als afval verwijderd.

De cruciale milieuaspecten van de OFC-sector zijn emissie van vluchtige organische verbindingen, afvalwater met mogelijkerwijs een hoge belasting aan niet-afbreekbare organische verbindingen, relatief grote hoeveelheden afgewerkte oplosmiddelen en een hoog percentage niet-recycleerbaar afval. Met het oog op de diversiteit van de sector, het brede scala van geproduceerde chemische stoffen en de enorme verscheidenheid van mogelijkerwijs uitgestoten stoffen wordt in dit document geen volledig overzicht gegeven van de uitstoot door de OFC-sector. Er waren geen gegevens over het verbruik van grondstoffen enz. beschikbaar. Wel worden echter emissiegegevens vermeld van een breed scala van voorbeeldinstallaties in de OFC-sector.

II. Technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden genomen

De technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden genomen, worden ingedeeld in de rubrieken "Preventie en minimalisering van milieueffecten" (veelal gerelateerd aan het ontwerp van het proces) en "Beheer en behandeling van afvalstromen". De eerste rubriek bevat strategieën voor de keuze van de syntheseroute, voorbeelden van alternatieve processen, keuze van apparatuur en installatieontwerp. Onder het beheer van de afvalstromen vallen technieken ter bepaling van de eigenschappen van afvalstromen en inzicht in en monitoring van de emissie. Ten slotte wordt een breed scala van terugwinning/ reductietechnieken beschreven voor de zuivering van afgassen, de voorbehandeling van afvalwaterstromen en de biologische zuivering van het volledige afvalwater.

III. Beste beschikbare technieken

Onderstaande samenvatting bevat niet de in de volledige tekst opgenomen achtergrond-verklaringen en kruisreferenties. Daarnaast bevat de volledige tekst BBT voor milieubeheer. Wanneer aan algemene BBT gekoppelde emissieniveaus in zowel concentratie als massadebiet worden vermeld, wordt in specifieke gevallen de grootste hoeveelheid als BBT-referentie bedoeld.

Preventie en minimalisering

Integratie van milieuoverwegingen in de procesontwikkeling

Het is BBT om mogelijkheden te bieden voor een audit trail voor de integratie van milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten in de procesontwikkeling. Het is BBT om een gestructureerde veiligheidsbeoordeling voor normaal bedrijf uit te voeren en rekening te houden met effecten ten gevolge van afwijkingen van de chemische processen en afwijkingen in de exploitatie van de installatie. Het is BBT om procedures en technische maatregelen vast te stellen en in te voeren om risico's ten gevolge van de omgang met en opslag van gevaarlijke stoffen te beperken en voldoende en geschikte opleiding aan te bieden voor personeel dat met gevaarlijke stoffen omgaat. Het is BBT om nieuwe installaties zodanig te ontwerpen dat de emissie wordt geminimaliseerd. Het is BBT om installaties waar stoffen (meestal vloeistoffen) worden gemanipuleerd die mogelijke risico's voor de verontreiniging van bodem en grondwater inhouden, zodanig te ontwerpen, te bouwen, te gebruiken en te onderhouden dat mogelijke lekkage tot een minimum wordt beperkt. De installaties moeten worden afgedicht, moeten stabiel zijn en moeten voldoende bestand zijn tegen mogelijke mechanische, thermische of chemische belasting. Het is BBT om ervoor te zorgen dat lekkage snel en betrouwbaar kan worden gesignaleerd. Het is BBT om voor voldoende opvangvolume te zorgen om overlopende en lekkende stoffen, bluswater en verontreinigd oppervlaktewater veilig op te kunnen vangen teneinde behandeling of verwijdering mogelijk te maken.

Insluiting van bronnen en luchtdichtheid van apparatuur

Het is BBT om bronnen te omhullen en in te sluiten en openingen af te sluiten teneinde ongecontroleerde emissie te minimaliseren. Drogen moet gebeuren in een gesloten circuit met refluxkoelers om oplosmiddel terug te winnen. Het is BBT om hercirculatie van procesdampen te gebruiken wanneer de zuiverheidseisen dit toestaan. Om het debiet zo klein mogelijk te houden is het BBT om onnodige openingen af te sluiten om te voorkomen dat lucht via de procesapparatuur in het gasopvangsysteem wordt gezogen. Het is BBT om ervoor te zorgen dat de procesapparatuur, met name vaten, luchtdicht zijn. Het is BBT om schoksgewijs in plaats van continu te inertiseren. Toch moet continu inertiseren worden geaccepteerd wanneer dit met het oog op de veiligheid nodig is, bijvoorbeeld wanneer bij processen O2 ontstaat of wanneer bij een proces na inertiseren nieuw materiaal moet worden toegevoegd.

Lay-out van destillatiekoelers

Het is BBT om het debiet van de gasuitstroom bij destillatie tot een minimum te beperken door de lay-out van de refluxkoeler te optimaliseren.

Toevoeging van vloeistof aan vaten, minimalisering van pieken

Het is BBT om vloeistoffen aan de onderkant of met een dompelpijp aan vaten toe te voegen, tenzij dit vanwege de reactiechemie en/of veiligheidsoverwegingen onuitvoerbaar is. In dat geval kan de vloeistof via een op de wand gerichte pijp aan de bovenkant worden toegevoegd om spatten en derhalve de organische belasting in het uitstromende gas zo veel mogelijk te beperken. Als zowel vaste stoffen als een organische vloeistof aan een vat worden toegevoegd, is het BBT om de vaste stoffen als "deken" te gebruiken wanneer het dichtheidsverschil de vermindering van de organische belasting in het uitstromende gas bevordert, tenzij dit vanwege de reactiechemie en/of veiligheidsoverwegingen onuitvoerbaar is. Het is BBT om pieken in de belading en het debiet en de daarmee gepaard gaande pieken in de emissieconcentratie te minimaliseren door bijvoorbeeld de productiematrix te optimaliseren en afvlakfilters te gebruiken.

Alternatieve technieken voor het opwerken van producten

Het is BBT om moedervloeistof met een hoog zoutgehalte te vermijden of het opwerken van moedervloeistof mogelijk te maken door de toepassing van alternatieve scheidingstechnieken, zoals membraanprocessen, oplosmiddel-gebaseerde processen of reactieve extractie, of tussentijdse isolatie achterwege te laten. Het is BBT om tegenstroom-wassen voor het product te gebruiken, wanneer de productieschaal invoering van deze techniek verantwoord maakt.

Vacuüm, koeling en reiniging

Het is BBT om vacuüm zonder watergebruik aan te leggen door gebruik te maken van bijvoorbeeld droogloperpompen, vloeistofringpompen met oplosmiddel als ringmedium of vloeistofringpompen met een gesloten circuit. Wanneer de toepasbaarheid van deze technieken echter beperkt is, mogen stoominjectors of waterringpompen worden gebruikt. Voor batchprocessen is het BBT om duidelijke procedures vast te leggen voor de bepaling van het gewenste eindpunt van de reactie. Het is BBT om indirecte koeling toe te passen. Indirecte koeling is echter niet bruikbaar voor processen waar water of ijs moet worden toegevoegd om veilige temperatuurregeling, temperatuursprongen of temperatuurschok mogelijk te maken. Direct koelen kan ook nodig zijn om "uit de hand lopende" situaties onder controle te krijgen of wanneer er twijfels zijn over blokkerende warmtewisselaars. Het is BBT om vóór het spoelen/reinigen van apparatuur een voorspoelstap toe te passen om de organische belasting van het waswater te minimaliseren. Wanneer in pijpleidingen vaak verschillende materialen worden getransporteerd, is ook het gebruik van "pigging"-technologie een mogelijkheid om productverlies bij reinigingsprocedures te beperken.

Beheer en behandeling van afvalstromen

Massabalansen en analyse van afvalstromen

Het is BBT om jaarlijks massabalansen op te stellen voor VOS (inclusief  CKW), TOC of CZV, AOX of EOX (extraheerbaar organisch halogeen) en zware metalen. Het is BBT om een gedetailleerde afvalstroomanalyse uit te voeren om de herkomst van de afvalstroom te bepalen en een basis-gegevenspakket te verkrijgen om beheer en adequate behandeling van afgassen, afvalwaterstromen en vaste residuen mogelijk te maken. Het is BBT om voor afvalwaterstromen ten minste de in tabel I vermelde parameters te bepalen, tenzij de parameter vanuit wetenschappelijk oogpunt als irrelevant kan worden beschouwd.

| Parameter |  |
| --- | --- |
| Volume per charge | Standaard |
| Charges per jaar |  |
| Volume per dag |  |
| Volume per jaar |  |
| CZV of TOC |  |
| BZV5 |  |
| pH |  |
| Biologische verwijderbaarheid |  |
| Biologische remming, inclusief nitrificatie |  |
| AOX | Wanneer dit wordt verwacht |
| CKW |  |
| Oplosmiddelen |  |
| Zware metalen |  |
| N totaal |  |
| P totaal |  |
| Chloride |  |
| Bromide |  |
| SO42- |  |
| Resttoxiciteit |  |

Tabel I: Parameters voor de beoordeling van afvalwaterstromen

Monitoring van emissie naar de lucht

In plaats van niveaus op basis van korte bemonsteringsperioden moeten emissieprofielen worden geregistreerd. De emissiegegevens moeten aan de daarvoor verantwoordelijke activiteiten worden gerelateerd. Voor de emissie naar de lucht is het BBT om het emissieprofiel te monitoren dat bij de exploitatiewijze van het productieproces past. Bij een niet-oxidatief reductie/terugwinningsysteem is het BBT om een continu monitoringsysteem toe te passen (bijv. een vlamionisatiedetector – FID), wanneer afgassen van verschillende processen in een centraal reductie/terugwinningsysteem worden behandeld. Het is BBT om stoffen met eventuele ecotoxicologische eigenschappen, als dergelijke stoffen vrijkomen, individueel te monitoren.

Individuele debieten

Het is BBT om de individuele debieten van afgassen van de procesapparatuur naar de terugwinning/reductiesystemen te bepalen.

Hergebruik van oplosmiddelen

Het is BBT om oplosmiddelen opnieuw te gebruiken voorzover de zuiverheidseisen dit toestaan. Dit gebeurt door het oplosmiddel van eerdere charges van een productiecampagne te gebruiken voor volgende charges, afgewerkte oplosmiddelen te verzamelen voor interne of externe zuivering en hergebruik of afgewerkte oplosmiddelen te verzamelen voor interne of externe benutting van de calorische waarde.

Keuze van zuiveringstechnieken voor VOS

Eén techniek of een combinatie van technieken kan als terugwinning/reductiesysteem worden gebruikt voor een hele locatie, een bepaald productiegebouw of een bepaald proces. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie en heeft gevolgen voor het aantal puntbronnen. Het is BBT om terugwinning/reductietechnieken voor VOS aan de hand van het stroomschema in figuur I te kiezen.

Niet-oxidatieve terugwinning of reductie voor VOS: haalbare emissieniveaus

Wanneer niet-oxidatieve terugwinning- of reductietechnieken voor VOS worden gebruikt, is het BBT om de emissie te verlagen tot de in tabel II vermelde niveaus.

Thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie: haalbare emissieniveaus

Wanneer thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie wordt gebruikt, is het BBT om de emissie van VOS te verlagen tot de in tabel III vermelde niveaus.

Terugwinning/reductie van NOx

Voor thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie is het BBT om de in tabel IV vermelde NOx-emissieniveaus te halen en waar nodig een DeNOx-systeem (bijv. SCR of SNCR) of tweefase-verbranding te gebruiken om deze niveaus te halen. Voor afgassen van chemische productieprocessen is het BBT om de in tabel IV vermelde NOx-emissieniveaus te halen en waar nodig zuiveringstechnieken als scrubbing of scrubber-cascades met bijvoorbeeld H2O en/of H2O2 als scrubbermedium toe te passen om deze niveaus te halen. Wanneer van chemische processen afkomstig NOx uit NOx-rijke stromen (ongeveer 1000 ppm of meer) wordt geabsorbeerd, kan 55% HNO3 worden verkregen voor intern of extern hergebruik. Vaak bevatten NOx-houdende afgassen van chemische processen ook VOS en kunnen deze worden behandeld in een thermische oxidator/verbrander, die bijvoorbeeld van een DeNOx-eenheid is voorzien of voor tweefase-verbranding is gebouwd (wanneer deze ter plaatse al beschikbaar is).

Terugwinning/reductie van HCl, Cl2, HBr, NH3, SOx en cyaniden

HCl kan uit afgassen met een hoge HCl-concentratie efficiënt worden teruggewonnen als het productievolume zodanig is dat de investeringskosten voor de benodigde apparatuur verantwoord zijn. Wanneer vóór HCl-terugwinning niet eerst VOS worden verwijderd, moet in het teruggewonnen HCl rekening worden gehouden met mogelijke organische verontreinigingen (AOX). Het is BBT om de in tabel VI vermelde emissieniveaus te halen en waar nodig een of meer scrubbers met geschikte scrubbermedia te gebruiken.

Verwijdering van deeltjes

Deeltjes worden uit verschillende afgassen verwijderd. Welk terugwinning/reductiesysteem wordt gekozen, is sterk afhankelijk van de deeltjeseigenschappen. Het is BBT om voor deeltjes een emissieniveau te halen van 0,05 – 5 mg/m3 of 0,001 – 0,1 kg/uur en waar nodig technieken toe te passen als zakfilters, doekfilters, cyclonen, scrubbing of natte elektrostatische precipitatie om deze niveaus te halen.

Figuur I: BBT voor de keuze van VOS-terugwinning/reductietechnieken

| Parameter | Gemiddeld emissieniveau uit puntbronnen* |
| --- | --- |
| Totaal organisch C | 0,1 kg C/uur of 20 mg C/m3** |
| * ** | De middelingstijd is gekoppeld aan het emissieprofiel, de niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. Het concentratieniveau geldt voor het debiet zonder verdunning, bijv. het debiet uit de ventilatie van ruimtes of gebouwen. |

Tabel II: Aan BBT gekoppelde VOS-emissieniveaus voor niet-oxidatieve terugwinning/reductietechnieken

| Thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie | Gemiddeld massadebiet in kg C/uur |  | Gemiddelde concentratie in mg C/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Totaal organisch C | <0,05 | of | <5 |
| De middelingstijd is gekoppeld aan het emissieprofiel, de niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. |

Tabel III: Aan BBT gekoppelde emissieniveaus voor totaal organisch C voor thermische oxidatie/verbranding of katalytische oxidatie

| Bron | Gemiddelde kg/uur* | of | Gemiddelde mg/m3* | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemische productieprocessen, bijv. nitreren, terugwinning van afgewerkte zuren | 0,03 – 1,7 |  | 7 – 220** | Onderkant interval geldt voor lage toevoer aan het scrubbing-systeem en scrubben met H2O. Bij een hoge toevoer is de onderkant van het interval niet haalbaar, zelfs niet met H2O2 als scrubbermedium |
| Thermische oxidatie/verbranding, katalytische oxidatie | 0,1 – 0,3 |  | 13 – 50*** |  |
| Thermische oxidatie/verbranding, katalytische oxidatie, toevoer van stikstofhoudende organische verbindingen |  |  | 25 – 150*** | Onderkant interval met SCR, bovenkant interval met SNCR |
| * ** *** | NOx uitgedrukt als NO2, de middelingstijd is gekoppeld aan het emissieprofiel. De niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. De niveaus zijn herleid tot droog gas en Nm3. |

Tabel IV: Aan BBT gekoppelde NOx-emissieniveaus

|  | Selectiecriteria |
| --- | --- |
| a | De afgassen bevatten zeer toxische stoffen, carcinogene stoffen of CMR-stoffen van categorie 1 of 2, of |
| b | autothermisch bedrijf is bij normaal bedrijf mogelijk, of |
| c | algehele reductie van primair energieverbruik is in de installatie mogelijk (bijv. secundaire warmte-optie) |

Tabel V: Selectiecriteria voor katalytische en thermische oxidatie/verbranding

| Parameter | Concentratie |  | Massadebiet |
| --- | --- | --- | --- |
| HCl | 0,2 – 7,5 mg/m3 | of | 0,001 – 0,08 kg/uur |
| Cl2 | 0,1 – 1 mg/m3 |  |  |
| HBr | <1 mg/m3 |  |  |
| NH3 | 0,1 – 10 mg/m3 |  | 0,001 – 0,1 kg/uur |
| NH3 uit SCR of SNCR | <2 mg/m3 |  | <0,02 kg/uur |
| SOx | 1 – 15 mg/m3 |  | 0,001 – 0,1 kg/uur |
| Cyaniden als HCN | 1 mg/m3 |  | 3 g/uur |

Tabel VI: Aan BBT gekoppelde emissieniveaus voor HCl, Cl2, HBr, NH3, SOx en cyaniden

Typische afvalwaterstromen voor afsplitsing en selectieve voorbehandeling

Het is BBT om van halogenering en sulfochlorering afkomstige moedervloeistoffen af te scheiden en voor te behandelen. Het is BBT om afvalwaterstromen die biologisch werkzame stoffen bevatten in concentraties die voor een latere afvalwaterzuivering of na lozing voor het ontvangende milieu risico's kunnen opleveren, voor te behandelen. Het is BBT om van bijvoorbeeld sulfonering of nitrering afkomstige afgewerkte zuren af te scheiden en apart in te zamelen voor interne of externe terugwinning of om BBT voor de voorbehandeling van ROM-belasting (refractory organic material) toe te passen.

Voorbehandeling van afvalwaterstromen met ROM-belasting

Het is BBT om afvalwaterstromen met een relevante ROM-belasting aan de hand van de volgende indeling af te scheiden en voor te behandelen: ROM-belasting is niet relevant als de afvalwaterstroom een biologische verwijderbaarheid heeft van meer dan ongeveer 80-90%. Bij een lagere biologische verwijderbaarheid is de ROM-belasting niet relevant als deze lager is dan het interval van ongeveer 7,5-40 kg TOC per charge of per dag. Voor de afgescheiden afvalwaterstromen is het BBT om voor de combinatie van voorbehandeling en biologische zuivering tot een COD-verwijderingspercentage van > 95% te komen.

Terugwinning van oplosmiddelen uit afvalwaterstromen

Het is BBT om oplosmiddelen uit afvalwaterstromen terug te winnen voor intern of extern hergebruik, wanneer de kosten van biologische zuivering en de aanschaf van nieuwe oplosmiddelen hoger zijn dan de kosten van terugwinning en zuivering. Dit gebeurt met behulp van technieken als strippen, destilleren/rectificeren, extraheren of combinaties van deze technieken. Het is BBT om oplosmiddelen voor gebruik van de calorische waarde uit afvalwaterstromen terug te winnen als uit de energiebalans blijkt dat in totaal natuurlijke brandstof kan worden vervangen.

Verwijdering van gehalogeneerde verbindingen uit afvalwaterstromen

Het is BBT om purgeerbare CKW uit afvalwaterstromen te verwijderen door bijvoorbeeld strippen, rectificeren of extraheren en de in tabel VII vermelde niveaus te halen. Het is BBT om afvalwaterstromen met een significante AOX-belasting voor te behandelen en in de inlaat naar de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) ter plaatse of de inlaat naar het gemeentelijke rioolstelsel de in tabel VII vermelde AOX-niveaus te halen.

Verwijdering van zware metalen uit afvalwaterstromen

Het is BBT om afvalwaterstromen met significante concentraties zware metalen of verbindingen van zware metalen die afkomstig zijn van processen waar ze doelbewust worden gebruikt, voor te behandelen en in de inlaat naar de biologische AWZI ter plaatse of de inlaat naar het gemeentelijke rioolstelsel de in tabel VII vermelde concentraties zware metalen te halen. Als in vergelijking met de combinatie voorbehandeling en biologische afvalwaterzuivering gelijkwaardige niveaus voor de verwijdering kunnen worden aangetoond, kunnen zware metalen met behulp van uitsluitend het biologische afvalwaterzuiveringsproces uit het totale effluent worden verwijderd, mits de biologische zuivering ter plaatse gebeurt en het zuiveringsslib wordt verbrand.

| Parameter | Jaargemiddelde | Eenheid | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| AOX | 0,5 - 8,5 | mg/l | Bovenkant interval geldt wanneer gehalogeneerde verbindingen in vele processen worden bewerkt en de desbetreffende afvalwaterstromen worden voorbehandeld en/of wanneer de AOX zeer goed biologisch verwijderbaar is |
| Purgeerbare CKW | <0,1 |  | Als alternatief geldt een totale concentratie van <1 mg/l in de uitlaat van de voorbehandeling |
| Cu | 0,03 - 0,4 |  | Bovenkant interval bij doelbewust gebruik van (verbindingen van) zware metalen in vele processen en de voorbehandeling van afvalwaterstromen die afkomstig zijn van dit gebruik |
| Cr | 0,04 - 0,3 |  |  |
| Ni | 0,03 - 0,3 |  |  |
| Zn | 0,1 - 0,5 |  |  |

Tabel VII: Aan BBT gekoppelde niveaus in de inlaat van de biologische AWZI ter plaatse of in de inlaat van het gemeentelijke rioolstelsel

Vrije cyaniden

Het is BBT om afvalwaterstromen die vrije cyaniden bevatten te reconditioneren om zo waar mogelijk grondstoffen te kunnen vervangen. Het is BBT om afvalwaterstromen die een significante cyanidebelasting bevatten voor te behandelen en in de behandelde afvalwaterstroom een cyanideconcentratie van 1 mg/l of minder te bereiken of een veilige afbraak in een biologische AWZI mogelijk te maken.

Biologische afvalwaterzuivering

Het is BBT om effluent met een relevante organische belasting, zoals afvalwaterstromen van productieprocessen, spoel- en reinigingswater, in een biologische AWZI te behandelen. Het is BBT ervoor te zorgen dat de verwijdering in een gemeenschappelijke afvalwaterzuivering globaal bezien niet slechter is dan bij zuivering ter plaatse. Bij biologische afvalwaterzuivering is een CZV-verwijdering van 93-97% (jaargemiddelde) normaal gesproken haalbaar. Het is belangrijk dat de CZV-verwijdering niet als op zichzelf staande parameter mag worden gezien, maar wordt beïnvloed door het productiespectrum (bijv. productie van kleurstoffen/pigmenten, optische bleekmiddelen en aromatische tussenproducten die in de meeste afvalwaterstromen op een locatie een ROM-belasting creëren), de mate waarin oplosmiddel wordt verwijderd en de mate van voorbehandeling van ROM-belasting. Afhankelijk van de situatie ter plaatse moet de biologische AWZI worden verbeterd om bijvoorbeeld de zuiveringscapaciteit of het buffervolume aan te passen of een nitrificatie/denitrificatiestap of een chemische/mechanische stap toe te voegen. Het is BBT om volledig te profiteren van het biologische afbraakpotentieel van het totale effluent en een BZV-verwijdering van meer dan 99% en een BZV-emissieniveau van 1 - 18 mg/l (jaargemiddelde) te halen. De niveaus gelden voor het effluent na biologische zuivering zonder verdunning, bijvoorbeeld door menging met koelwater. Het is BBT om de in tabel VIII vermelde emissieniveaus te halen.

Monitoring van het totale effluent

Het is BBT om het totale effluent naar en van de biologische AWZI periodiek te monitoren. Het is BBT om periodiek biomonitoring van het totale effluent na de biologische AWZI uit te voeren wanneer er stoffen met mogelijke ecotoxicologische effecten worden gebruikt of al dan niet doelbewust worden geproduceerd. Wanneer resttoxiciteit als aandachtspunt wordt gesignaleerd, (bijvoorbeeld wanneer fluctuaties in de prestaties van de biologische AWZI aan kritische productiecampagnes kunnen worden gerelateerd), is het BBT om online toxiciteitsmonitoring in combinatie met online TOC-meting toe te passen.

|  | Jaargemiddelden* |  |
| --- | --- | --- |
| Parameter | Niveau | Eenheid | Opmerkingen |
| CZV | 12 - 250 | mg/l |  |
| P totaal | 0,2 - 1,5 |  | Bovenkant interval bij de productie van voornamelijk fosforhoudende verbindingen |
| Anorganisch N | 2 - 20 |  | Bovenkant interval bij de productie van voornamelijk organische verbindingen die stikstof bevatten of afkomstig zijn van bijvoorbeeld fermentatieprocessen |
| AOX | 0,1 - 1,7 |  | Bovenkant interval bij vele AOX-relevante producties en voorbehandeling van afvalwaterstromen met significante AOX-belasting |
| Cu | 0,007 - 0,1 |  | Bovenkant interval bij doelbewust gebruik van zware metalen of verbindingen van zware metalen in vele processen en de voorbehandeling van afvalwaterstromen die van dit gebruik afkomstig zijn |
| Cr | 0,004 - 0,05 |  |  |
| Ni | 0,01 - 0,05 |  |  |
| Zn | – 0,1 |  |  |
| Zwevende deeltjes | 10 - 20 |  |  |
| LIDF | 1 - 2 | Verdunningsfactor | Toxiciteit wordt ook uitgedrukt als aquatische toxiciteit (EC50-niveaus) |
| LIDD | 2 - 4 |  |  |
| LIDA | 1 - 8 |  |  |
| LIDL | 3 - 16 |  |  |
| LIDEU | 1,5 |  |  |
| * De niveaus gelden voor het effluent na biologische zuivering zonder verdunning, bijvoorbeeld door menging met koelwater |

Tabel VIII: BBT voor emissie uit de biologische AWZI

IV. Slotopmerkingen

De uitwisseling van informatie over de beste beschikbare technieken voor de fabricage van organische fijnchemicaliën is van 2003 tot 2005 uitgevoerd. Het informatie-uitwisselingsproces is succesvol verlopen en tijdens en na de laatste vergadering van de technische werkgroep is een hoge mate van consensus bereikt. Er werden geen afwijkende standpunten vastgelegd. Er moet echter worden opgemerkt dat de toenemende bezorgdheid omtrent de vertrouwelijkheid een significante belemmering gedurende het hele verloop van de werkzaamheden opleverde.

De Europese Commissie lanceert en steunt via haar  OTO-programma's een reeks projecten  op het gebied van schone technologieën, technologieën in opkomst voor de behandeling van effluent en recycling en beheerstrategieën. Deze projecten kunnen wellicht een nuttige bijdrage leveren tot een BREF-herziening in de toekomst. Het EIPPCB verzoekt de lezers dan ook op de hoogte te worden gebracht over eventuele onderzoekresultaten die relevant zijn voor het toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit document).

# Text boxes

Niveaus

van tabel II

haalbaar?

VOS

in afgassen

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Eind

Pas thermische of katalytische

oxidatie toe om de niveaus

van tabel III te halen of pas

een andere techniek of

combinatie van technieken

toe om ten minste een

gelijkwaardig emissieniveau

te halen

Eind

Voldaan

aan een of meer

criteria voor thermische of

katalytische oxidatie?

(tabel V)

Niveaus

van tabel II

haalbaar?

technieken met een hogere efficiëntie toe te voegen

•

de behandelingsefficiëntie op te voeren

•

de huidige behandelingscapaciteit op te voeren

•

Bepaal de optimalisering door:

Evalueer de toepassing

van een techniek of com-

binatie van technieken

voor niet-oxidatieve

behandeling

Niveaus

van tabel III

haalbaar?

Eind

Sluit afgasstroom aan op

een of meer refluxkoelers

voor terugwinning, waarbij

voor de VOS geschikte

temperaturen worden gebruikt

Nee

Nee

Pas een techniek

of combinatie van

technieken voor

niet-oxidatieve

behandeling toe

Pas de geop-

timaliseerde

configuratie

toe